Anexă la HCL nr. 153/31.03.2015

Regulament de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări

1. Controlul prafului şi emisiilor din construcţii şi demolări

Deteriorarea mediului înconjurător este consecinţa unor activităţi create şi desfăşurate de om, factorul  uman  fiind  cauza  unor  perturbări  ale  ecosistemului,  adeseori  cu  implicaţii  mai complexe decât cele provocate de factorii naturali.

În contextul în care Municipiul Braşov se confruntă cu creşterea îngrijorătoare a emisiilor de particule în suspensie (PM10) monitorizarea calităţii aerului este una dintre priorităţile de bază ale Primăriei Municipiului Braşov.

Pentru  imbunatatirea calitatii aerului, Primaria Brasov a elaborat Planul Integrat de calitate a aerului in Municipiul Brasov pentru perioada 2018-2022 ce vizeaza reducerea concentratiei de NO2/NOx si pulberi in suspensie, fractia gravimetrica, PM 10.

In Planul Integrat de calitate a aerului sunt prezentate masurile de ameliorare a calitatii aerului in scopul reducerii poluarii si incadrarii concentratiilor de poluanti in limitele stabilite de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

O cantitate majoră de particule în suspensie PM10  (diametru de 10 micrometri) provin din activitatea de construcţii din şantiere/demolare/lucrări edilitar gospodăreşti, activităţi care se doresc a fi reglementate în acest regulament cu scopul de a micşora poluarea cu praf a mediului înconjurător.

Regulamentul impune un set de bune practici privind controlul prafului şi emisiilor din construcţii şi demolări.

2.

2.1.Cadrul legislativ privind Calitatea aerului

A. Legislaţie naţională

Legea nr. 104/15.06.2011  privind calitatea aerului  înconjurător (publicată în Monitorul Oficial nr. 452/28.06.2011).

Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului.

Ordinul M.M.G.A. nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului (publicat în Monitorul Oficial nr. 56/24.01.2007).

B. Aquis comunitar de mediu

DIRECTIVE

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa.

Directiva   1996/62/CE   privind   evaluarea   şi   gestionarea   calităţii   aerului înconjurător (directiva-cadru).

C. Regulamente locale

•    HCL  nr.  627/2007, modificată, republicată  privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Braşov.

•  Plan de măsuri luate de Primăria Municipiului Braşov, cuprinse în Programul Integrat de gestionare a calităţii aerului pentru Municipiul Braşov.

-     Plan Integrat de Calitate a Aerului in Municipiul Brasov perioada 2018-2022

2.2  Impactul asupra calităţii aerului a unui proiect de dezvoltare, atât în interiorul, cât şi în exteriorul şantierului este prezentat în secţiunea 2.2.1.- Evaluarea Şantierului. Este esenţial a identifica măsuri eficiente de control a prafului şi emisiilor aplicate pentru fiecare activitate generatoare de praf desfăşurată pe şantier, având în vedere protejarea sănătăţii populaţiei.

2.2.1 Linii directoare de evaluare a şantierelor

Şantiere / situri cu risc scăzut

• Construire/ demolare casă familială;

• Potenţial ca emisiile şi praful să aibă un impact asupra receptorilor sensibili, impact cu

frecvenţă scăzută.

Şantiere / situri cu risc mediu

•  Proiect de dezvoltare cu suprafata parcelei de până la 2000 mp;

• Proiect de dezvoltare a unei zone rezidenţiale cu locuinţe colective şi/sau funcţiuni complementare zonei de locuit, definite conform Regulamentului Local de Urbanism;

•  Potenţial ca emisiile şi praful să aibă un impact iminent asupra receptorilor sensibili.

Şantiere / situri cu risc ridicat

• Proiect de dezvoltare cu suprafaţa parcelei de peste 2000 mp;

• Proiect de dezvoltare a unei zone rezidenţiale sau industriale;

• Potenţial ca emisiile şi praful să aibă un impact semnificativ asupra receptorilor sensibili.

    - Măsuri de reducere a impactului în cazul şantierelor / siturilor cu risc scăzut

Se vor utiliza următoarele măsuri de bună practică:

-  Ridicarea de bariere eficiente în jurul zonei de activităţi cu praf sau ca limitare a şantierului;

-  Fără foc în aer liber;

-  Elaborarea Planului de organizare şantier;

- Activităţile generatoare de praf se amplasează departe de receptorii sensibili şi de vecinătăţi cu activităţi sociale (grădiniţe, şcoli, spitale, case de bătrâni);

-  Toate vehiculele vor avea motorul oprit – nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staţionare;

-  Pentru lucrări de demolare se vor utiliza soluţii speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului;

-   Echipamentul de tăiere, să utilizeze apa ca să încorporeze praful sau sa existe sisteme de ventilaţie corespunzătoare locului;

-   Deşeurile rezultate din demolări se vor depozita direct în containere; este interzisa depozitarea

lor, chiar şi temporara, pe sol;

-  Minimizarea căderilor materialelor de la înălţime pentru a evita împrăştierea acestora, prin folosirea de jgheaburi pentru descărcare deşeuri;

-   Minimizarea activităţilor generatoare de praf;

-   Depozitarea stocurilor de materiale de constructii, în santier, cât mai puţin timp posibil.

2.2.3 Măsuri de reducere a impactului în cazul şantierelor / siturilor cu risc mediu

Se vor utiliza următoarele măsuri de bună practică:

-  Ridicarea de bariere eficiente în jurul zonei de activităţi cu praf sau ca limitare a şantierului;

-  Fără foc în aer liber;

-  Elaborarea Planului de organizare şantier;

- Activităţile generatoare de praf se amplasează departe de receptorii sensibili şi de vecinătăţi cu activităţi sociale (grădiniţe, şcoli, spitale, case de bătrâni);

-  În zonele în care se folosesc utilaje grele şi/sau tractări, se impune necesitatea amenajării acestora ca suprafeţe întărite pentru eliminarea riscurilor de degradare a terenului;

-    Toate vehiculele vor avea motorul oprit – nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staţionare;

-  Curăţarea eficientă a vehiculelor şi spălarea specifică a roţilor la plecarea din şantier;

-  Toate încărcăturile ce intră în sau ies din şantier / sit să fie acoperite;

-  În şantier toate traseele vor fi amenajate astfel încât să nu conducă la derapaje, să nu se producă noroi, băltire de apă;

-   Întărirea suprafeţei şi curăţirea eficientă a rutelor unde se fac tractări şi adaptarea limitei de viteză în jurul şantierului / sitului;

-   Utilizarea apei ca să se încorporeze praful, pentru activităţile de demolare;

-  Echipamentul de tăiere să utilizeze apa ca să încorporeze praful sau sisteme de ventilaţie corespunzătoare locului;

-  Deşeurile rezultate din demolări se vor depozita direct în containere; este interzisa depozitarea

lor, chiar şi temporară, pe sol;

-  Asigurarea prin acoperire a scăpărilor prin cădere şi minimizarea împrăştierilor la cădere;

-  Folosirea de materiale speciale pentru acoperirea clădirilor în curs de demolare, a împrejmuirilor;

-  Minimizarea activităţilor generatoare de praf;

-  Depozitarea stocurilor de materiale de construcţii, în incinte închise sau acoperirea lor pentru a le asigura o depozitare sigură. Pentru prevenirea împrăştierii cauzate de vânt, mişcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale;

- Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de construcţii, respectiv volumele care se demolează.

2.2.4 Măsuri de reducere a impactului în cazul şantierelor / siturilor cu risc ridicat

Se vor utiliza următoarele măsuri de bună practică:

-   Ridicarea de bariere eficiente în jurul zonei de activităţi cu praf sau ca limitare a şantierului;

-   Fără foc în aer liber;

-   Elaborarea Planului de organizare şantier;

-   activităţile generatoare de praf se amplasează departe de receptorii sensibili;

-   Întreg personalul şantierului să fie pregătit profesional;

-  Dirigintele de şantier, pregătit şi responsabil, va fi prezent pe şantier în timpul programului de lucru pentru a ţine un jurnal de înregistrări şi a efectua inspecţii;

-  În zonele în care se folosesc utilaje grele şi/sau tractări, se impune necesitatea amenajării acestora ca suprafeţe întărite pentru eliminarea riscurilor de degradare a terenului;

- Amplasarea în şantier a monitoarelor de praf ce funcţioneaza în timp real;

-    Toate vehiculele vor avea motorul oprit – nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor şi spălarea specifică a roţilor la plecarea din şantier / sit şi umezirea drumurilor;

- Toate încărcăturile ce intră în sau ies din şantier / sit să fie acoperite;

- Minimizarea traficului în jurul şantierului de construcţii;

- În zonele în care se folosesc utilaje grele şi/sau tractări, se impune necesitatea amenajării acestora ca suprafeţe întărite pentru eliminarea riscurilor de degradare a terenului precum şi adaptarea limitei de viteză în jurul şantierului;

- Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de construcţii, respectiv volumele care se demolează;

-     Deşeurile rezultate din demolări se vor depozita direct in containere; este interzisa depozitarea

lor, chiar si temporara, pe sol.;

- Lucrările pe verticală se vor realiza astfel încât riscul de împrăştiere/scăpările de material prin cădere să fie minimizate prin utilizarea de materiale şi dispozitive speciale;

- Folosirea de materiale speciale pentru acoperirea clădirilor în curs de demolare, a împrejmuirilor, a altor obiective de demolat;

- Minimizarea activităţilor generatoare de praf;

- Pentru prevenirea împrăştierii cauzate de vânt, mişcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere şi chiar înierbare a stocurilor de materiale  (de construcţii, pământ, deşeuri);

- În ariile descoperite după lucrările de amenajare a zonelor verzi (prelucrarea pământului, fixarea materialelor necesare: folie permeabilă contra înrădăcinării, scoarţă) vegetaţia va fi replantată în conformitate cu proiectul autorizat;

- La toate activităţile generatoare de praf se umezeşte pe jos, în special pe vreme uscată; la sfârşitul fiecărei zile de muncă, se va uda cu o cantitate suficientă de apă pentru a stabiliza zona de lucru pe şantier.

-     Stocarea şi depozitarea în vrac pentru materiale de construcţii este interzisă, acestea urmând a     fi containerizate. Depozitarea în vrac se va face doar în  incinte  închise  sau  se păstrează  bine  acoperite;  daca  nu,  se  vor  aplica  agenţi  de  umezire  a materialului vrac. La amplasarea depozitelor în vrac sau mormanelor se va ţine cont de direcţia vântului pentru a reduce şansa de a afecta receptorii sensibili.

3.Raspunderi si Sanctiuni

Constituie contraventii si se sanctioneaza cu avertisment/amenda de la 1500 lei - 2500 lei urmatoarele fapte savarsite de catre investitori, proprietari si/sau executanti :

3.1 Nemontarea unei plase de protectie, din material textil, pe imprejmuirea santierului si/sau pe schele;

3.2 Depozitarea deseurilor rezultate din demolari direct pe sol si nu in containere;

3.3 Necuratarea insuficienta a autovehiculelor si nespalarea rotilor la plecarea din santier;

3.4 Aruncarea deseurilor din constructii de la inaltime, fara folosirea de jgheaburi pentru descarcare deseuri, pentru constructii cu regim de inaltime mai mare de P+2

3.5 Neacoperirea, neingradirea, neinchiderea , stocurilor de materiale (de constructii, de pamant, deseuri) pentru prevenirea imprastierii cauzate de vant, ploaie sau de miscari ale aerului;

Prezentul Regulament îşi propune o abordare coerentă a problemelor apărute în Municipiul Braşov, referitoare la calitatea aerului înconjurător, prin recomandarea unor masuri care se pot lua pentru a se elimina această problemă.

Recomandări/obligaţii pentru investitor:

- Şantierele  sunt  obligate  să  permită  inspectorilor  organelor  abilitate  să  efectueze controale asupra implementării acestor măsuri de reducere a emisiilor pentru utilajele şi maşinile utilizate.

- La deschiderea  oricărui şantier investitorii sunt obligaţi să notifice autoritatea locală, astfel încât să existe o evidenţă a şantierelor în lucru aflate pe raza Municipiului Braşov.

- Notificarea se va face la Primăria Municipiului Braşov – Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane.

- Poliţia Locală a Municipiului Braşov va efectua controale periodice la şantiere la şantierele cu risc mediu şi ridicat în vederea  verificării respectării măsurilor stabilite prin prezentul regulament.

- În cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament, se vor anunţa organele abilitate pentru aplicarea de sancţiuni.

| Nr. crt | Atribuţia şi funcţia | Numele şi prenumele | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobat VICEPRIMAR COORDONATOR | BOGHIU-SAMOILA FLAVIA- RAMONA |  |  |
|  | Vizat: Arhitect Şef | Marilena MANOLACHE |  |  |
|  | Întocmit:consilier | Ana-Maria PATRASCU |  |  |